## Slide 1
INDICATII:
RRT de urgenta poate fi indicata pt. conditii refractare la terapia medicala:
· A: Acidoza (de obicei metabolica severa)
· E: disElectrolitemii (hiperpotasemie, hipercalcemia, etc)
· I: Intoxicatii (Paracetamol, barbiturice, litiu, carbamazepine, metformin, metanol, salicilati, taliu, teofilina, valproat, etc); vezi ghid ExTRIP
· O: Supraincarcare vOlemica (edem pulmonar refractar la diuretice, hipertensiune necontrolata, etc). Indepartarea excesului volemic poate grabi sevrarea de ventilatie mecanica.
· U: Uremie (cu alterare severa a statusului mental, pericardita uremica, diateza hemoragica, etc)
Terapia de substitutie renala
onepagericu.com
@nickmmark
Link to the most current version →
ONE
DEFINITIE:
Terapiile de substitutie renala (RRT) sunt utilizate la pacientii din TI cu insuficienta renala pt. a elimina excesul de apa sau pentru a elimina toxinele din sange (ex. uree sau potasiu).
· Clearance-ul(K) reprezinta volumul de sange epurat de un solvit (de obicei ureea) per timp. Clearance-ul depinde de Debitul sanguin (QB), debitul dializantului (QD) si dializor. Exista doua mecanisme principale implicate:
· Difuziunea (dializa ) elimina molecule f. mici (<200 D), in timp ce convectia (UF) elimina molecule mici si mijlocii (< 50kD).
by Nick Mark MD
MODALITATI DE RRT IN TI:
COMPONENTELE CIRCUITULUI DE DIALIZA SI PARAMETRII STABILITI:
Fistula
AV
Cateter venos central de dializa tunelizat
Cateter venos central de dializa temporar
Debitul dializant QD
Debitul sanguin QB
Solutia de Inlocuire
dializant
efluent
Anticoagulant
(citrat sau heparina)
Pompa
Sange
“Arterial” sau presiunea de acces
Presiune
prefiltru
“Venos” sau presiune retur
DEBITUL SANGUIN (QB) este debitul de sange prin circuitul de dializa. Debitele mai mari permit un clereance mai mare/UF & au risc mai scazut de tromboza dar necesita acces mai larg & au mai multe efecte adverse hemodinamice.
ULTRAFILTRAREA (UF) reprezinta filtrarea apei din sange, determinata de gradientul presiunii transmembranare (TMP) dintre sange si efluent. TMP poate fi titrata prin ajustarea pompei de efluent si presiune
Ultrafiltrarea (UF) asigura clearance-ul prin convectie, trecerea simultana de solvent (apa in cazul HD) si a unei fractiuni de solvit prin membrana semipermeabila sub actiunea unui gradient de presiune.
Presiune
dializant
Pompa
efluent
Pompa
dializant
Presiune
efluent
DIALIZORUL este un dispozitiv ce cuprinde mii de tuburi polimerice semi-permeabile. Sangele circula prin tuburi & dializantul curge in afara lor, in directie opusa (contracurent). Dializoarele difera in ceea ce priveste suprafata, coeficientul de ultrafiltrare(KUf), permeabilitatea pentru molecule de dimensiuni medii (clearence-ul de β2 microglobulina ) & permeabilitatea difuziunii moleculelor de mici dimensiuni (coeficientul de transfer al masei suprafata)
DEBITULUL DIALIZANTULUI (QD)
Este fluxul contracurent de dializant prin dializor. Debitele mai mari permit o epurare mai buna a moleculelor mici prin difuziune.
SOLUTIA DE DIALIZA este un lichid izoton care contine electroliti, bicarbonat/acetat, glucoza, & uneori alte molecule mici. Dializantul este ales pentru a se potrivi cu osmolalitatea serica & pt. a corecta orice anomalii chimice ale sangelui; ex:
SOLUTIA DE INLOCUIRE (RF) poate fi utilizata pt. a restabili volumul de lichid indepartat de UF in dializor. Solutia de inlocuire va fi adm. pre- sau post-dializor.
ACCESUL VASCULAR poate fi permanent ( fistula AV sau graft AV) accesat folosind ace, semi-permanent ( CVC tunelizat) sau temporar (CVC ne-tunelizat). NB: Partea “arterial” (rosu) descrie sangele care iese; NU inseamna ca vine dintr-o artera.
Antagonizare
anticoagulant
ANTICOAGULAREA poate fi folosita pt. a reduce tromboza in circuit. De obicei e antagonizata la retur.
 | HDI (HD Intermitenta) | SLEDD (Dializa zilnica sustinuta cu eficienta scazuta) | CRRT (Terapie de substitutie renala continua)
Descriere | Sesiuni de 3 – 5 h folosind aparate standard de HD | ~sesiuni de 12h folosind aparate standard de HD | sesiuni de 24h (continue) folosind aparate CRRT
Logistica | De obicei efectuata de asist. dializa Necesita apa proaspata si conexiuni de scurgere |  | De obicei efectuata in TI Necesita pungi sterile de lichid
Acces Vascular | Fistula/Graft sau CVC | De obicei necesita CVC | Necesita CVC
QB / QD | > 300 ml/min > 500 ml/min | ~ 200 ml/min 100-200 ml/min | < 200 ml/min <50 ml/min (depinde de mod.)
Clearance | Cel mai mare; ideal pt. hiperK sau toxine | Moderat | Mic; ideal pt. corectii lente ale anormalitatilor & eliminare lichid
Hemodinamica | Hipotensiune de obicei | Hipotensiune mai rar | Hipotensiune f.rar
Alte riscuri | Risc de sindrom de dezechilbru de dializa | Risc de hipoPhos, farmacocinetica med. neclara | Risc tromboza, imobilitate, cost ridicat
Mod CRRT | Description | Schematic
SCUF | UF continua lenta; UF elimina lichidul dar ofera aproape nici un clearance si nu corecteaza pH-ul; nu necesita lichid de inlocuire. Corecteaza numai supraincarcarea volemica. | 
CVVH (a.k.a.CVVHF) | Hemofiltrare venovenoasa continua. Ofera clearence prin convectie, prin filtrarea unui volum mare de sange; Lichidul de substitutie restabileste volumul pierdut. Corecteaza uremia, diselectrolitemii, pH si hipervolemia. | 
CVVHD | Hemodializa venovenoasa continua. Asigura clearence prin difuziune prin rularea sol. De dializa in sens opus fluxului de sange. Nu utilizeaza solutii de inlocuire. Corecteaza usor uremia, diselectrolitemii, pH | 
CVVHDF | Hemodiafiltrare venovenoasa continua. Clereance ridicat folosind atat UF & debitul dializant (ambele convectia & difuziunea). Utilizeaza solutii de substitutie. Permite eliminarea de lichid & corectia electroliti/pH. Bun pentru eliminarea toxinelor. | 
UF
UF
RF
RF
Dializant
Dializant
UF
Detector
aer
Incalzitor incalzestesangele returnat
CC BY-SA 3.0 v1.0 (2021-02-17)
DIALIZOR