## Slide 1
Transductor de presión
El nivel ‘Cero’ es a nivel de la línea medio-axilar (NO debe usarse el eje flebostático o la sínfisis pubiana dado que subestiman la presión real)
Fluido IV en bolsa presurizada a 300 mmHg
Jeringa 60 mL
50
100
150
200
250
Pinza hemostática que clampea temporariamente la sonda Foley durante la medición
Catéter de Foley
Bolsa colectora
18 Fr
Presión Intra-Abdominal
Presión Vesical
≃
(esto se cumple sólo si la vejiga está vacía y los músculos abdominales relajados)
síndrome compartimental abdominal
Link to the most current version →
ONE
DEFINICIONES:
por Mark Ramzy & Nick Mark, traducido al español por Martín Hunter @interconsulta
Mejorar la compliance de la pared abdominal
La compliance de la pared abdominal suele modificarse por el aumento del tono muscular, sobre todo por dolor o ansiedad
- Asegurar sedoanalgesia adecuada
- Evitar fajas abdominales restrictivas
- Colocar al paciente en Trendelenburg invertido si es posible
- Considerar bloqueo neuromuscular
Optimizar el balance hídrico
La sobrecarga de volumen exacerba el edema intestinal y de la pared abdominal y causa acumulación de líquido abdominal
- Minimizar fluidos IV y evitar reanimación excesiva
- Forzar diuresis de ser necesario según tolerancia
- El objetivo es alcanzar un balance neutro a negativo
- Considerar terapia de reemplazo renal (ultrafiltración)
Ver Cómo lograr un Balance Negativo OnePager para más info
Descompresión Quirúrgica
Casos graves requieren descompresión quirúrgica
- Una laparotomía mediana es un abordaje habitual
- Una intervención temprana puede mejorar el pronóstico
- Incluso con el abdomen abierto, el SCA puede repetirse; revisar las pérdidas insensibles y el monitoreo hemodinámico para mantener una PAM y PPA adecuadas
Evacuar contenido intraluminal
La evacuación del contenido del intestinal reduce la PIA; Gastroparesia, íleo y pseudo-obstrucción colónica son causas comunes, sobre todo en paciente post-operatorios.
- Colocar una SNG de débito para descomprimir el estómago
- Detener la alimentación enteral
- Considerar agentes proquinéticos (ej. Metoclopramida), administración de enemas y decompresión endoscópica
La presión intra-abdominal (PIA) es la presión dentro del abdomen que refleja la presión hacia afuera del contenido abdominal y la presión hacia adentro de la pared abdominal. La hipertensión intra-abdominal (HIA) se define por  PIA (>12 mmHg) y alguna causa subyacente. El síndrome compartimental abdominal (SCA) es la consecuencia fisiológica de una PIA >20 mmHg que causa disfunción orgánica. Compromete el retorno venoso al corazón e impide la expansion pulmonar. El SCA puede dividirse en Primario (debido a edema de órganos, pancreatitis, acumulación de líquido intrabdominal or retroperitoneal, etc), Secundario (a sepsis, resucitación con fluidos excesiva, quemaduras abdominales circunferenciales, etc), Crónico (debido a ascitis de larga data, masa intrabdominal, síndrome de Meigs, diálisis peritoneal, etc) y Recurrente (desarrollo de SCA luego de un tratamiento previo).
PERFUSIÓN ABDOMINAL:
Presión de
perfusión
abdominal
Presión arterial media
Presión
intra-abdominal
PPA normal ≥ 60 mmHg
MENOR a 60 predice necesidad de descompresión quirúrgica
Mantener una PAM ≥ 65 mmHg suele asegurar una perfusión tisular adecuada
Normal = 0 – 5 mmHg
UTI = 5 – 7 mmHg
HIA ≥ 12 mmHg
Grado I: PIA 12-15 mmHg
Grado II: PIA 16-20 mmHg
Grado III: PIA 21-25 mmHg Grado IV: PIA >25 mmHg
MEDICIÓN DE LA PRESIÓN VESICAL (SURROGANTE DE LA PIA)
CC BY-SA 3.0 v1.0 (2021-02-07)
onepagericu.com
@MRamzyDO
@Nickmmark
1. Colocar al paciente en decúbito supino
2. Asegurar correcta colocación (ej. POCUS) y función del catéter urinario (ej. lavados)
3. Conectar el transductor, la jeringa y la bolsa presurizada al catéter con llaves de 3 vías
4. Poner en cero al transductor a nivel de la línea medio-axilar
5. Clampear el catéter vesical (ej. pinza hemostática) distal a la conexión con el transductor
6. Cerrar la llave de 3 vías hacia el paciente para permitir que la jeringa se llene del fluído IV
7. Abrir la llave de 3 vías hacia el paciente e inyectar la jeringa llena hacia la vejiga
8. Desclampear el catéter vesical para permitir la salida de aire
9. Esperar hasta 1 minuto para permitir la relajación del músculo detrusor de la vejiga
10. Medir la PIA al final de la espiración o de forma continua cada 4-6 horas
Estimaciones indirectas de la PIA pueden obtenerse a través de mediciones de la vena cava inferior o de las presiones intragástricas/intrauterinas. La presión intra-vesical es el método más sencillo y mínimamente invasivo aunque suele sobreestimar la verdadera presión intra-abdominal
DIAGNÓSTICO
- Se expresa con bajo gasto cardíaco, oliguria y acidosis
- El SCA suele pasar desapercibido. El diagnóstico requiere de un alto índice de sospecha sobre todo en pacientes con enfermedades subyacentes (isquemia intestinal) o que requieren una vigorosa reanimación con fluidos (ej. pancreatitis grave, sepsis, quemaduras mayores, etc)
- El examen físico tiene poca sensibilidad para el diagnóstico
- Las imágenes ayudan a revelar la causa subyacente (edema, ascitis) o las consecuencias del SCA (diafragmas elevados, VCI aplanada, relace intestinal)
Evacuar lesiones ocupantes de espacio
El drenaje del líquido intra-abdominal puede reducir la PIA
- Buscar ascitis, sangre o abscesos que puedan contribuir
- Considerar drenaje guiado por eco al pie de la cama
- Lesiones grandes y loculadas pueden requerir cirugía
TRATAMIENTO
Ver las guías WSACS para más información